- część zabudowana nowej działki budowlanej nie może przekroczyć 35% jej powierzchni, a zieleń typu ozdobnego winna stanowić min. 50% jej ogólnej powierzchni,

- architektura nowych i przebudowywanych budynków współczesna oparta o zasady architektury regionalnej Sudetów lub południa Opolszczyzny ,

- wysokość nowych budynków liczona od poziomu gruntu wzdłuż środkowej osi rzutu do kalenicy nie może przekraczać 11 m przy wbudowaniu jednej kondygnacji w poddasze użytkowe,

- maksymalna odległość dolnej krawędzi okapu od średniego poziomu terenu w obrysie rzutu budynku nie może przekraczać 6,5 m,

- poziom posadowienia posadzki parteru od poziomu terenu, liczony jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie może przekraczać 0,7 m,

- dach budynków mieszkalnych (głównych) powinien być dwuspadowy, symetryczny z ewentualnymi naczółkami, o jednakowym nachyleniu połaci w granicach 370÷450, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższych elewacji oraz połaciami dachowymi nad ścianami szczytowymi - co najmniej 70 cm; orientacja szczytowa lub szczytowo-kalenicowa względem granicy frontowej;

- pomieszczenia poddasza oświetlane lukarnami lub oknami połaciowymi o formie prostokątnej,

- kolorystyka - pokrycie dachu w kolorach: czerwonym, brunatnym lub czarnym (dachówka, łupek lub materiały naśladujące); ściany tynkowane - kolory jasne rozbielone; drewniane elementy ścian i konstrukcji w kolorze naturalnym lub ciemnobrązowym; kamienne elementy w kolorze naturalnym,

- wymagana lokalizacja min. 2 stanowisk postojowych na samochody osobowe w zabudowie mieszkalnej; w zabudowie pensjonatowej wymagane zabezpieczenie miejsc