Program funkcjonalno-użytkowy

Remont drogi ul. Słowackiego w Głuchołazach.

Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji deszczowej do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Adres inwestycji:

Ul. Słowackiego w Głuchołazach nr 107159 O

Powiat: Nyski

Województwo: Opolskie

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy, Urząd Miejski w Głuchołazach

Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

CPV:

- 74232000-4 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania,

- 45233252-0 – roboty w zakresie nawierzchni ulic,

- 45233222-1 – roboty w zakresie chodników,

- 45233000-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg.

- 45111000-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

- 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

- 28813500-9 – oznakowanie drogowe

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego.

- Część opisowa

- Części informacyjna.

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

  - Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  - Przepisy prawne i normy związane

Opracował:

Przemysław Szczęśniak

Głuchołazy, 2016 r.

SPIS zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

1.	Część opisowa.	2

1.1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	2

1.2.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.	3

1.3.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy.	4

1.4.	Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.	5

1.4.1.	Nawierzchnia drogi.	6

1.4.2.	Chodnik.	6

1.4.3.	Zjazdy indywidualne i publiczne oraz skrzyżowania.	7

1.4.4.	Oświetlenie.	7

1.4.5.	Przepusty rowy przydrożne, odwodnienie drogi.	7

1.4.6.     Oznakowanie dróg.	7

1.5.	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.	8

1.5.1.	Przygotowanie terenu budowy.	8

1.5.2.	Architektura.	9

1.5.3.	Konstrukcja.	9

1.5.5.	Wymagania materiałowe.	10

1.5.6.	Wymagania funkcjonalne.	10

1.6.	Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej.	10

1.6.1.	Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych.	11

1.6.2.	Operat wodnoprawny.	12

1.6.3.	Badania geotechniczne.	11

1.6.4.	Dokumentacja projektowa.	11

1.6.5.	Ilość egzemplarzy opracowań projektowych.	12

1.6.6.	Inne ustalenia.	12

2.	Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.	13

2.1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.	13

2.2.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.	13

2.3.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego.	13

Spis załączników:

- Fragment mapy zagospodarowania terenu z naniesionym planowanym remontem drogi ul. Słowackiego – w skali 1:500.

# Część opisowa.

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ul. Słowackiego, dojazdu do PG nr 2, budowy przyłączy kanalizacji deszczowej do przyległych budynków i PG nr 2, odwodnienia nawierzchni jezdni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Dokumentację należy opracować w trybie zgłoszenia zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 20 oraz ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane. Przedmiotowa ulica znajduje się w południowej części miasta rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 411 ul. Powst. i kończy na schodach terenowych prowadzących do drogi gminnej ul. Karłowicza w Głuchołazach. Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje zakresu opracowania drogi wojewódzkiej.

W skład dokumentacji projektowej wejdą następujące elementy:

-projekt budowlany przyłączy kanalizacji deszczowej oraz uwierzytelnionymi mapami powykonawczymi,

- projekt organizacji ruchu zastępczego w czasie realizacji robót,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, która zostanie przedłożona do akceptacji Zamawiającemu,

- opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych,

Remont wg zamawiającego wykonana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj i wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji (tj. uzgodnienia, podkłady geodezyjne itp. po stronie oferenta).

Przebieg drogi do remontu przedstawiono na planie sytuacyjnym – załącznik nr 1.

droga pełni funkcję drogi lokalnej prowadzącej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach.

Infrastruktura drogowa obejmie swoim zakresem następujące elementy: jezdnie, krawężniki, odwodnienie drogi (m.in. kanalizacje deszczową wraz z budową nowych przyłączy oraz odwodnienia liniowego), oznakowanie poziome i pionowe drogi.

## Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.

Droga zachowuje dotychczasowy przebieg, który przedstawiono na planie sytuacyjnym – załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

- Długość odcinka remontowanej drogi – 166m. (do przywołanej długości należy dodać ok. 30mb dojazdu do PG nr 2)

- Klasa techniczna – droga klasy D,

- Dopuszczalne obciążenie -80 kN/oś. (8 ton na oś)

- Prędkość projektowa – do 50 km/h.

- Obciążenie ruchem – KR1

- Najmniejsza szerokość drogi w liniach rozgraniczających na terenie zabudowanym o przekroju jednojezdniowym 10 m.

- Szerokość pasa ruchu na terenie zabudowanym – szerokość bez zmian od 3,48 do 3,78m należy zachować zatoczkę przy budynkach 8-10 w niezmienionym kształcie.

- Krawężniki - należy wymienić istniejące krawężniki na krawężniki betonowe 15x30x100 osadzone ponad krawędź remontowanej jezdni od 6cm do 12cm.

- Istniejące elementy odwodnienia korony drogi (wpusty uliczne, kanalizacja deszczowa).

- Oświetlenie drogi – bez zmian.

- Konstrukcja asfaltowej jezdni ma być zaprojektowana dla kategorii drogi G zgodnie z zasadami warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r (Dz.U. z 2016r. poz 124 późn. zm.)

- Wysokość skrajni drogi nie mniejsza niż 4,60m.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy.

Odcinek drogi będący przedmiotem zamówienia przebiegać będzie po istniejącej trasie drogi ul. Słowackiego.

Pas drogowy projektowanej drogi obejmie w części lub w całości następujących działek:

Dz. Nr 1648, 1650;

Właścicielami wyżej wymienionych działek jest Gmina Głuchołazy (dz. nr 1650 posiada trwały zarząd Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach) Opracowanie projektowe musi uwzględnić dostęp – dojazd do przyległych budynków mieszkalnych i PG nr 2.

Według planu zagospodarowania przestrzennego działki te przeznaczone są pod drogi. Remont drogi będzie wymagała usunięcia istniejącej nawierzchni z płyt betonowych (trylinki) i złożeniu ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, ewentualną przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, budowy nowych przyłączy kanalizacji deszczowej oraz wymianę krawężników.

Odwodnienie drogi powierzchniowe z wykorzystaniem istniejących wpustów oraz ewentualną budową nowych.

Teren objęty remontem leży poza strefą konserwatorską jak również nie występują na nim obiekty podlegające ochronie (zabytki, pomniki przyrody, stanowiska lęgowe, itp.) oraz leży poza istniejącymi lub planowanymi obszarami chronionymi Natura 2000.

Wykonawca musi również koordynować pracę w taki sposób aby umożliwić roboty związane z wymianą sieci wodociągowej w ciągu ul. Słowackiego. Planowany termin zakończenie robót związanych z wymianą sieci wodociągowej przez Sp. z o.o. Wodociągi to 16.09.2016r.

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do:

- wykonanie badań geotechnicznych na trasie planowanego przebiegu drogi;

- opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich branż uwzględniającej wymagania zawarte w Rozporządzeniu [2] dokumentacja opracowana w formie planów, rysunków, opisów i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, lokalizację przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia;

- w sytuacji, gdyby remont drogi i budowa przyłączy kan. deszczowej nie była wykonywana w układzie „zaprojektuj i wybuduj”, opracowanie kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż;

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robót Budowlanych dla wszystkich branż (specyfikacja musi zostać zatwierdzona przez zamawiającego);

- opracowanie planu zastępczej organizacji ruchu na czas wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych przy budowie drogi (plan należy przedłożyć do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem);

- przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu o obowiązujące przepisy.

- Pełna obsługa geodezyjna związana z budową nowych przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem uwierzytelnionych map powykonawczych.

## Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Remontowana droga będzie pełniła rolę drogi dojazdowej osiedlowej.

Drogą odbywać się będzie ruch samochodów osobowych, pieszych i rowerzystów oraz sporadyczny ruch ciężkich pojazdów ciężarowych. Całkowite natężenie ruchu szacuje się na poziomie ok. 1000 pojazdów na dobę.

Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r.  poz. 290 z późn. zm.), z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Droga musi spełniać wymagania zawarte w „Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2016r. poz 124 z późn. zm.)– konstrukcja podatna musi być zaprojektowana na 10-letni międzyremontowy okres eksploatacji.

### Nawierzchnia jezdni.

Budowa nawierzchni jezdni drogowej musi być przeprowadzona na odpowiednio przygotowanym podłożu nośnym grupy nośności G1. Konstrukcja nawierzchni podatnych i półsztywnych powinna być wykonana na podłożu niewysadzinowym grupy nośności G1, charakteryzującymi się wartościami wskaźnika zagęszczenia na poziomie 1,0 oraz modułu sprężystości (wtórny moduł odkształcenia) na poziomie min. 120.

Przy projektowaniu nawierzchni przyjąć należy okres eksploatacji konstrukcji na 20 lat.

Ewentualne nasypy drogowe pod konstrukcję nawierzchni drogi muszą spełniać wymogi normy PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Oznacza to, że nasyp należy doprowadzić do takiego stanu wprowadzając urządzenia odwadniające i wzmacniające (np. kosze siatkowe), tak, aby ustabilizować jego konstrukcję oraz tak, aby powierzchnia robót ziemnych mogła stanowić podłoże konstrukcji nawierzchni.

Dla ewentualnych skarp nasypu o wysokości większej niż 8m, lub dla skarp nasypu o wysokości większej niż 6m i o zboczu o pochyleniu większym niż 1.3, należy wykonać obliczenia stateczności zgodnie z PN pochylenia i konstrukcji urządzeń wzmacniających skarpy nasypów.

Warstwę ścieralną na całym odcinku remontowanej drogi należy zaprojektować i wykonać z betonu asfaltowego AC11s. Rozłożenie masy należy wykonać jedną warstwą rościelaczem do asfaltu. Remont nawierzchni obejmuje odcinek o łącznej długości: 166 mb na drodze o nawierzchni z kostki betonowej (do przywołanej długości należy dodać ok. 30mb dojazdu do PG nr 2)

Zakłada się wykonanie odwodnienia liniowego z koryt głębokich i pokryw betonowych ażurowych (lub stalowych dostosowanych do ruchu kołowego pojazdów o nacisku 8t na oś.) na połączeniu ul. Słowackiego i ul. Szymanowskiego.

Na trasie remontowanej drogi należy zachować istniejący układ drogi wraz z zatoczkami. Szerokość i długość oraz ich położenie należy dostosować do istniejących warunków terenowych.

### Chodnik.

Zakłada się wymiana istniejących krawężników na krawężniki betonowe 15x30x100 układane na ławach betonowych. Planowana długość krawężników do wymiany to ok. 295mb. obmiar należy dokonać osobiście na miejscu budowy.

### Zjazdy indywidualne i publiczne oraz skrzyżowania.

Remont nawierzchni na zjazdach i w rejonie skrzyżowań będzie polegała na wykonaniu potrzebnych warstw nawierzchni celem dowiązania wysokościowego istniejących dróg bocznych i zjazdów do nowej niwelety nawierzchni drogi. Przebudowy skrzyżowań, zjazdów indywidualnych i publicznych mają być wykonane także w zakresie umożliwiającym zapewnienie przepływu wód bądź dostosowania wysokości i długości przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami do projektowanej niwelety rowu.

Skrzyżowanie odcinka początkowego ul Słowackiego z drogą wojewódzką nr 411 należy wykonać bez zmiany geometrii skrzyżowania, a połączenie wykonać na połączeniu asfaltu z istniejącą nawierzchnią ul. Słowackiego z kostki betonowej.

Połączenie ul. Szymanowskiego z ul. Słowackiego rozpocząć od budowy betonowego odwodnienia liniowego z głębokich korytek.

Wszelkie zjazdy indywidualne do nieruchomości należy wykonać zgodnie z istniejącymi z dostosowaniem ich do obowiązujących norm i przepisów. Zjazdy należy wykonać wyłącznie do chodnika bez ingerowania w nawierzchnie chodnika (wymiana krawężników).

Wszystkie zmiany i korekty promieni łuków należy zaprojektować i uzgodnić z Zarządcą drogi dróg.

### Oświetlenie.

Istniejące oświetlenie uliczne nie będące przedmiotem opracowania.

### Przepusty rowy przydrożne, odwodnienie drogi.

Na całym odcinku projektowanej drogi należy wykonać obustronne odwodnienie. Należy wykorzystać istniejącą kanalizację deszczowej dostosować istniejące wpusty uliczne do powierzchniowego odwodnienia drogi oraz wbudować ewentualne wpusty do odprowadzenia wód powierzchniowych.

### Oznakowanie dróg.

Bez zmian

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu,

- wynikami badań i pomiarów własnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego,

- treścią opracowań dostępnych u Zamawiającego.

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w pkt 1.4. programu funkcjonalno-użytkowego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Niektóre elementy infrastruktury podziemnej (np. sieci kanalizacyjne) mogą nie być zinwentaryzowane na dostępnych podkładach geodezyjnych.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

## Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

### Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych konstrukcji drogi należy wykonać przebudowę lub/i rozbiórkę obiektów istniejących, w pasie drogowym planowanej inwestycji. Koszty wywozu odpadów na składowisko po stronie wykonawcy.

W pasie remontowanej drogi znajdują się następujące obiekty kolidujące ze swobodnym wykonaniem drogi:

- utwardzona droga żwirowa (dojazd do PG nr 2),

- ulepszona droga z kostki betonowej - trylinka

- słupy sieci elektrycznej naziemnej,

- studzienki i zasuwy żeliwne kanalizacji sanitarnej, żeliwne wpusty kanalizacji deszczowej, żeliwne pokrywy instalacji gazowej, hydranty podziemne.

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kable telekomunikacyjne (Orange. zgodnie z pismem z dnia 24.03.2016r. nr TODSDA/MG/72/19197/2016 przed rozpoczęciem prac należy zgłosić rozpoczęcie budowy na adres e-mail TOK.RSWUSOpole@orange.com w celu poinformowania przedstawiciela),

- kable telewizji kablowej,

- sieć gazowa średniego ciśnienia,

W związku z przygotowaniem terenu należy uwzględnić istniejące obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w pasie drogowym.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Sposób wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować ich stateczność, a nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji oraz obowiązujących norm i przepisów prawnych odnośnie odchyłek i wykonania.

Miejsca: zaplecza budowy, odkładów mas gruntu, składowania materiałów wraz z ich późniejszą rekultywacją należy uwzględnić w projekcie budowlanym.

Powstające na skutek prowadzonych prac ziemnych i rozbiórkowych gruz i odpady wraz z ich wywozem i utylizacją muszą zostać uwzględnione wykonawcę podczas prowadzenia remontu nawierzchni i budowy kanalizacji deszczowej.

Kostka betonowa trylinka z odzysku ma zostać zmagazynowana i przewieziona na teren PSZOK w Głuchołazach.

### Architektura.

Program funkcjonalno - użytkowy zakłada wykonanie remontu ul. Słowackiego z nawiązaniem do istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 411 ul. Powst. Śląskich.

Program zakłada remont drogi jednojezdniowej dwukierunkowej z zachowaniem istniejącej szerokości jezdni. Pobocze drogi zakończone będzie krawężnikami.

### Konstrukcja.

#### Konstrukcja jezdni.

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest wykonanie z betonu asfaltowego AC11s oraz spełnienia warunków mrozoodporności podłoża nawierzchni.

Konstrukcję nawierzchni jezdni dla drogi o ruchu kategorii KR1 na podłożu G1 należy wykonać wybierając jeden z poniżej przedstawionych wariantów konstrukcji:

a) wariant I

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11s gr 6cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr 20cm mierzone po zagęszczeniu (Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is-1,0)

- Grunt stabilizowany cementem o RM=2,5MPa (z ewentualną wymianą i dowozem gruntu)

b) wariant II

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11s gr 6cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr 10cm mierzone po zagęszczeniu (Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is-1,0)

- Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-62mm gr 12cm mierzone po zagęszczeniu (Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is-1,0)

Zamawiający dopuszcza wykonanie innych wariantów z zastosowaniem materiałów podobnych nadających się do podbudowy pod drogi o nawierzchni asfaltowej w przypadku uzyskania wnioskowanych wskaźników zagęszczenia i nośności. Materiały muszą być zgodne z aktualnymi rozporządzeniami i polskimi normami.

W razie występowanie gruntów niewysadzinowych z grupy g2 g3 g4 należy doprowadzić do grupy nośności g1.

### Wymagania materiałowe.

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Materiały do wykonania nawierzchni dróg należy stosować tylko klasy I, a elementy betonowe z betonu o klasie dostosowanej do obciążeń konstrukcji. Krawężniki typu ciężkiego, a inne elementy prefabrykowane tylko wibroprasowane z dodatkami uszczelniającymi, odporne na sól drogową i o wskaźniku mrozoodporności 150 cykli. Materiały do robót na obiektach inżynieryjnych muszą posiadać ważne aprobaty techniczne IBDiM.

### Wymagania funkcjonalne.

Droga po wykonaniu nawierzchni musi zapewniać przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie i ścieralność.

## Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż w sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (lub przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach – tylko projekt), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów.

### Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych.

Jeżeli będzie wymagane Wykonawca opracuje raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymagany jako załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowego remontu, oraz przygotuje wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Wniosek należy przygotować na podstawie obowiązującego szablonu dostępnego na stronach internetowych Gminy Wołów. Decyzja o Warunkach środowiskowych musi być opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem zapisów zawartych w odnośnych Dyrektywach UE.

### Operat wodnoprawny.

W związku z pozostawieniem bez zmian istniejącej średnicy kanalizacji deszczowej operat wodnoprawny nie jest wymagany. W przepadku konieczności wykonania operatu wodnoprawnego będzie należało do wykonawcy robót wraz ze wszystkimi kosztami. Opracowanie dokumentacji musi być zgodne z Ustawą prawo wodne [14].

### Badania geotechniczne.

Wykonawca zleci na swój koszt przeprowadzenie badań geotechnicznych w obrębie projektowanej drogi. Ilość, głębokość, lokalizację otworów badawczych oraz zakres badań ustali projektant lecz ilość otworów nie może być mniejsza niż 3 i muszą być wykonane w skrajnie najdalszej odległości od siebie w pasie remontowanej jezdni.

### Dokumentacja projektowa.

Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany niezbędny do dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Projekt musi zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu.

Przewiduje się następujące branże:

- drogową,

- sieci kanalizacyjne.

Projekt powinien zawierać:

- cześć opisową (m.in. opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia, przyłączenia do kanalizacji deszczowej, informacje dotyczące sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz uzgodnienia/ powiadomienia wszelkich właścicieli sieci zlokalizowanych w pasie drogi ul. Słowackiego m.in. Orange Polska, Przedsiębiorstwem Wodno Kanalizacyjnym, Zakładem Gazowniczym PGNiG SA, telewizją kablową;

- część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, przekroje podłużne, przekroje poprzeczne wraz ze spadkami, oraz inne rysunki dla poszczególnych branż).

- projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych;

- szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia.

### Ilość egzemplarzy opracowań projektowych.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) – 2 egz.

- pozostałe elementy dokumentacji projektowej, które mogą być wymagane do wykonania zgłoszenia robót budowlanych (opinie, uzgodnienia itp.) – 2 egz. w wersji papierowej.

Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików PDF i  DWG.

Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii.

### Inne ustalenia.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów.

Projekt przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać zatwierdzony przez służby Zamawiającego.

# Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym zakresie.

Należy przez to rozumieć ocenę zgodności zamierzenia budowlanego z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą dróg, sieci energetycznych, kanalizacyjnych, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami.

## Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego.

Akty prawne:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 tj.);

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 tj.).

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 tj.).

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63, poz. 735).

[7] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 tj.)

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach, (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181).

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. 2004 Nr 242, poz. 2421)

[11] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 tj.).

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (	Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 tj.)

[14] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 tj.).

[15] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196 tj.).

[16] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 tj.).

Normy:

[17] PKN-CEN 13201-1 Oświetlenie dróg, Część 1: Wybór klas oświetlenia

[18] PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg, Część 2: Wymagania oświetleniowe

[19]PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg, Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych

[20] PN-EN 1871 Materiały do poziomego oznakowania dróg Właściwości fizyczne

[21] PN-EN 1824 Materiały do poziomego oznakowania dróg.

[22] PN-EN 1790 Materiały do poziomego oznakowania dróg Prefabrykowane materiały do poziomego oznakowania dróg

[23] PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania

[24] PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe, wymagania

[25] PN-S-96012 Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

[26] PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną

[27] PN-84/ S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

[28] PN-S-06102 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

[29] BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg